B0 11 FE 11 28 60 80 79
T_Con_Req.
Length-Type: 1
Repeat Flag: 1
Prio: 00
Src-zone: 1
Src-line: 1
Src-node: 254
Dest-zone: 1
Dest-line: 1
Dest-node: 28
DAF: 0
Network controll field: 110
Length: 0
TPCI: 1000 0000; DAF+TPCI: T_CONNECT_REQ_PDU
APCI: 00 0111 1001 A_GROUP_VALUE_RESPONSE

B0 11 FE 11 28 61 43 00 BB
A_DevDesc_Read.

DAF: 0
Network controll field: 110
Length: 1
TPCI: 0100 0011; DAF+TPCI: T_DATA_REQ_PDU
APCI: 11 0000 0000 A_DEVICE_DESCRIPTOR_READ
Data: BB

B0 11 FE 11 28 60 C2 3B
Ign.
DAF: 0
Network controll field: 110
Length: 0
TPCI: 1100 0010; DAF+TPCI: T_DATA_ACK_PDU
APCI: 10 0011 1011 A_GROUP_VALUE_RESPONSE

B0 11 FE 11 28 63 46 01 01 04 B8
A_Mem_Read.
DAF: 0
Network controll field: 110
Length: 3
TPCI: 0100 0110; Seq: 1, DAF+TPCI: T_DATA_REQ
APCI: 10 0000 0001 A_MEMORY_READ
DATA: 01 01 04 B8

B0 11 FE 11 28 60 C6 3F
Ign.

B0 11 FE 11 28 63 4A 04 01 04 B1
A_Mem_Read.

B0 11 FE 11 28 60 CA 33
Ign.

B0 11 FE 11 28 60 81 78
T_Dis_Req.

B0 11 FE 11 28 60 80 79
T_Con_Req.

B0 11 FE 11 28 61 43 00 BB
A_DevDesc_Read.

B0 11 FE 11 28 60 C2 3B
Ign.

B0 11 FE 11 28 64 46 81 01 0D 00 36
A_Mem_W.
Length-Type: 1
Repeat Flag: 1
Prio: 00
Src-zone: 1
Src-line: 1
Src-node: 254
Dest-zone: 1
Dest-line: 1
Dest-node: 28
DAF: 0
Network controll field: 110
Length: 4
TPCI: 0100 0110; Seq: 1, DAF+TPCI: T_DATA_REQ
APCI: 10 1000 0001 A_MEMORY_WRITE
Data: Length: 1, StartAddress: 0x010D, Data: 0x0036

B0 11 FE 11 28 63 4A 01 01 0D BD
A_Mem_Read.

B0 11 FE 11 28 60 C6 3F
Ign.

B0 11 FE 11 28 64 4E 81 01 16 01 24
A_Mem_W.

B0 11 FE 11 28 63 52 01 01 16 BE
A_Mem_Read.

B0 11 FE 11 28 60 CA 33
Ign.

B0 11 FE 11 28 63 56 01 01 11 BD
A_Mem_Read.

B0 11 FE 11 28 60 CE 37
Ign.
B0 11 FE 11 28 64 5A 81 01 11 1B 2D
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 5E 01 01 11 B5
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 D2 2B
Ign.
B0 11 FE 11 28 63 62 0C 01 19 8C
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 D6 2F
Ign.
B0 11 FE 11 28 63 66 0C 01 25 B4
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 DA 23
Ign.
B0 11 FE 11 28 63 6A 0C 01 31 AC
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 DE 27
Ign.
B0 11 FE 11 28 63 6E 07 01 3D AF
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 E2 1B
Ign.
B0 11 FE 11 28 6F 72 8C 01 19 09 01 14 01 00 FE 01 FE 02 FE 03 FE 0D
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 76 0C 01 19 98
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 E6 1F
Ign.
B0 11 FE 11 28 6F 7A 8C 01 25 04 FE 05 FE 06 FE 07 FE 08 FE 09 FE 25
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 7E 0C 01 25 AC
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 EA 13
Ign.
B0 11 FE 11 28 6F 42 8C 01 31 0A FE 0B FE 0C FE 0D FE 0E FE 0F FE 09
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 46 0C 01 31 80
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 EE 17
Ign.
B0 11 FE 11 28 6A 4A 87 01 3D 10 FE 11 FE 12 FE 13 FC
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 4E 07 01 3D 8F
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 F2 0B
Ign.
B0 11 FE 11 28 6F 52 8C 01 9A 14 D6 54 97 00 55 93 00 56 93 00 57 E6
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 56 0C 01 9A 3B
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 F6 0F
Ign.
B0 11 FE 11 28 6F 5A 8C 01 A6 93 00 58 93 00 59 93 00 5A 93 00 5B 87
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 5E 0C 01 A6 0F
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 FA 03
Ign.
B0 11 FE 11 28 6F 62 8C 01 B2 93 00 5C 93 01 5D 93 01 5E 93 01 5F AA
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 66 0C 01 B2 23
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 FE 07
Ign.
B0 11 FE 11 28 6F 6A 8C 01 BE 93 01 60 C3 00 61 C3 00 62 C3 00 63 FE
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 6E 0C 01 BE 27
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 C2 3B
Ign.
B0 11 FE 11 28 6F 72 8C 01 CA C3 00 64 C3 00 65 C3 00 66 C3 00 67 C3
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 76 0C 01 CA 4B
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 C6 3F
Ign.
B0 11 FE 11 28 65 7A 82 01 D6 C3 00 10
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 7E 02 01 D6 51
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 CA 33
Ign.
B0 11 FE 11 28 6C 42 89 00 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 46 09 00 CE 7B
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 CE 37
Ign.
B0 11 FE 11 28 6C 4A 89 00 D7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 4E 09 00 D7 6A
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 D2 2B
Ign.
B0 11 FE 11 28 63 52 01 01 16 BE
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 D6 2F
Ign.
B0 11 FE 11 28 64 56 81 01 16 02 3F
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 5A 01 01 16 B6
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 DA 23
Ign.
B0 11 FE 11 28 64 5E 81 01 0D FF D1
A_Mem_W.
B0 11 FE 11 28 63 62 01 01 0D 95
A_Mem_Read.
B0 11 FE 11 28 60 DE 27
Ign.
B0 11 FE 11 28 61 67 80 1F
A_Res.

V0.1
B0 11 FE 11 28 60 81 78
T_Dis_Req.